目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	47

附表	48

建设项目污染物排放量汇总表	48

附图1：项目地理位置图	49

附图2：项目周边位置关系	50

附图3：项目总平面布局图	51

附件1：委托书	52

附件2：营业执照	53

附件3：备案表	54

附件4：厂房租赁合同	55

附件5：入驻证明	59

附件6：现有工程环评批复及验收意见	60

附件7：环境质量检测报告	62

附件8 噪声监测报告	68

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福建润之宝新材料有限公司新材料生产线迁建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2312-350111-07-01-861226 |
| 建设单位联系人 | 林** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 福建省福州市晋安区宦溪工业园区3号 |
| 地理坐标 | （119度21分42.300秒，26度10分48.740秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2662 专项化学用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26；专用化学产品制造266 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 福州市晋安区工业和信息化局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 闽工信备[2023]A040022号 |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 6.67 | 施工工期 | 2024年1月至12月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1500 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，具体见表1-1。 表1-1 项目专项评价设置表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目排放废气主要为颗粒物，不属于《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害大气污染物 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，纳入宦溪镇镇区生活污水处理厂，属于间接排放 否 环境 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目未涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不设置取水口 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 根据上表分析可知，项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”控制要求符合性分析 根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）文件要求，对本项目与福州市“三线一单”的符合性进行分析： （1）生态保护红线与生态管控分区 项目位于福建省福州市晋安区宦溪工业园区3号，租赁福建三能石油化工有限公司（以下简称“三能石化”）现有厂房。本项目选址不涉及福州市陆域生态保护红线，不涉及生态环境敏感区域、各类自然保护地、沿海基干林带、省级以上生态公益林和天然阔叶林，不涉及陆域一般生态空间。 综上，项目选址符合用地要求，不涉及生态保护红线、一般生态空间等生态优先保护区。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，项目所在地的环境质量现状可满足相关标准要求。项目无生产废水排放，废气、噪声采取治理措施后能够做到达标排放。项目产生的废包装物和除尘器粉尘经收集后暂存于一般固废暂存库，定期委托有资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运；废润滑油和废含油抹布经收集后存放于危险贮存库，定期委托有资质的单位进行处置。综上，采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物对环境影响不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目用水主要来自市政供水管网，用电来自国家电网供给。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目租用已有厂房，不新增用地。综上，本项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 对照福建省发展和改革委员会关于印发《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》，项目所在地不在负面清单内，符合国家产业政策要求。 （5）与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12号）相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分，具体见表1-2。 表1-2 福建省生态环境准入要求一览表 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 本项目只进行混凝土减水剂和砂浆外加剂的单纯混合搅拌分装，不属于文中限制的相关产业。项目周边水环境质量达标。生活污水经化粪池处理后排入市政管网纳入宦溪镇镇区生活污水处理厂处理。 符合 污染物排放管控 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉及新增VOCS排放项目，VOCS排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。 本项目新增的污染物主要为颗粒物，不涉及实行等量或倍量替代。 符合 （6）与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》符合性分析 根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）相关要求分析，项目所在位置属于福州市陆域区域。因此，具体见表1-3。 表1-3 福州市生态环境准入要求一览表 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 福州市陆域 空间布局约束 1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。 2.鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医药原料药制造类企业。 3.罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。 4.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保护红线范围。 本项目只进行混凝土减水剂和砂浆外加剂的单纯混合搅拌分装，位于福州市晋安区宦溪工业园区3号 ，项目建设与空间布局约束要求不相冲突 符合 污染物排放管控 1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及福州市环境总体规划（2013-2030）划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业企业（现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业）新增大气污染物排放量，按不低于1.5倍交易。 2.省级（含）以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量），按不低于1.2倍交易。 3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。 4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 1项目不涉及VOCS排放，建设单位无需严格按照文件规定要求对VOCS排放实行等量或倍量替代。 2、项目主要从事只进行混凝土减水剂和砂浆外加剂的单纯混合搅拌分装，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目 符合 （7）福州市晋安区的“三线一单”相符性分析 分区管控要求见表1-4。 表1-4 福州市晋安区的“三线一单”相符性分析一览表 管控类别 总体管控要求 本项目相关情况 符合性 空间布局约束 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 本项目只进行混凝土减水剂和砂浆外加剂的单纯混合搅拌分装，不属于文中限制的相关产业。 符合 污染物排放管控 城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量，按不低于1.5倍调剂。 本项目不属于大气污染型工业企业。 符合 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。 项目主要使用电作为主要消耗能源。本项目资源的消耗量不大，不属于高耗能资源消耗型企业。 符合 综上所述，项目符合“三线一单”控制要求。 2、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类产业，属于允许类，项目建设符合国家产业政策。项目已取得了晋安区工业和信息化局的备案（闽工信备[2023]A040022号），详见附件3。因此，本项目的建设符合国家当前的产业政策和环保政策。 3、项目选址合理性分析 本项目地处位于福建省福州市晋安区宦溪工业园区3号，本次迁建主要租赁福建三能石油化工有限公司（福建省福州市晋安区宦溪工业园区3号）已建标准厂房，项目用地性质为工业用地（土地证明详见附件4、附件5），项目场地区域交通、供水、供电等市政基础设施完善，利于项目建设，区域环境质量良好，项目与周边环境相容较好，符合城市区域规划，同时考虑到项目所产生的污染物少，经处理后可以达标排放，对周围环境影响不大。因此，本项目选址较合理。 4、周围环境相容性 项目所使用土地为工业用地。经调查，本项目周边企业主要为福建三能石油化工有限公司和福州玉龙建材有限公司，与项目基本相容。本项目的建设与福州市宦溪工业园区现有产业不冲突。与项目最近的敏感点为54m外的新厝居民区（项目周边位置关系图详见附图2）。项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后，接入市政管网排入宦溪镇镇区生活污水处理厂处理，不会对周边地表水造成影响；另外项目废气、噪声经采取相应的治理措施治理达标后排放，对周边环境及敏感点影响不大；固体废物均能得到合理的处置，无对外环境排放。因此，本项目建设与周边环境基本相容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 现状福建润之宝新材料有限公司由于原场地租赁合同已到期，且现状厂房占地面积小，无法满足公司后期生产和发展的需求，因此福建润之宝新材料有限公司拟投资150万元，租赁福建三能石油化工有限公司（福建省福州市晋安区宦溪工业园区3号）已建标准厂房进行生产（租赁合同见附件4）建设“新材料生产线迁建”项目。拟建项目占地面积1500m2，建筑面积1500m2，主要从事混凝土减水剂和砂浆外加剂的生产加工，年产混凝土减水剂4000吨，砂浆外加剂1000吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及国家环保部颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年修订）的有关规定，该项目编制环境报告表依据为：“二十三、化学原料和化学制品制造业26”中的“专用化学产品制造266”。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 二十三、化学原料和化学制品制造业26 44.基础化学原料制造261;农药制造263;涂料、油墨、颜料及类似产品制造264;合成材料制造265:专用化学产品制造266:炸药、火工及焰火产品制造267 全部(含研发中试;不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的) 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的(不产生废水或挥发性有机物的除外) / 为此，建设单位于2023年10月委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表。我公司接受委托后，组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报生态环境部门审批。 2.2项目基本情况 （1）项目名称：福建润之宝新材料有限公司新材料生产线迁建项目； （2）建设单位：福建润之宝新材料有限公司； （3）建设地点：福建省福州市晋安区宦溪工业园区3号； （4）建设性质：新建（扩建）； （5）建设规模：建设混凝土减水剂生产线2条，砂浆外加剂生产线2条，生产规模为混凝土减水剂4000t/a，砂浆外加剂1000t/a； （6）项目总投资：总投资约为150万元； （7）劳动定员：15人，均在厂区食宿； （8）工作制度：年生产300天，每天1班制，每班次8小时，共计年生产2400小时； 本项目工程组成见表2.2-1。 表2.2-1 项目组成一览表 工程 名称 项目 组成 建设内容 备注 主体 工程 生产车间 租赁1栋已建标准厂房，建筑面积638m2，内部分为混凝土减水剂生产区、砂浆外加剂生产区、半成品区、仓库等 依托现有建设 原料仓 租赁1栋已建标准厂房，建筑面积862mm2，内部原料仓库、一般固废暂存库、危险废物贮存库和配电房等 依托现有建设 公辅 工程 供水系统 项目生产用水、生活用水由市政自来水供水 依托 现有 排水系统 项目生产用水主要为混凝土减水剂生产配水，水全部进入产品中，不产生生产废水，生活污水依托三能石化化粪池处理。 供电系统 由市政供电供给 环保 工程 废气 筒仓系统和原料投料产生的粉尘经收集后引入1台脉冲布袋除尘器净化处理后，通过1根15m高的排气筒有组织排放（DA001）；混合搅拌系统和产品包装系统产生的粉尘经集气系统密闭收集后引入1台脉冲布袋除尘器净化处理后，通过1根15m高的排气筒有组织排放（DA002）。 新建 废水 生活污水依托三能石化化粪池处理。 依托 现有 噪声 选用先进、低噪声设备；对各类机械设备定期检修、维护。 新建 固废 产生的废润滑油、废含油抹布委托有资质的单位处置。 新建 废包装物经收集后暂存于一般固废暂存库，委托有资质的单位定期清运处置 除尘器粉尘经收集后暂存于一般固废暂存库，委托有资质的单位定期清运处置 新建 员工生活垃圾统一收集，交由当地环卫部门处置。 新建 2.3主要产品及产能 本项目建成后产品及产能情况详见表2.3-1。 表2.3-1 本项目产品及产能情况 序号 生产线 产品 产量（吨/年） 1 混凝土减水剂生产线 混凝土减水剂 4000 2 砂浆外添加剂生产线 砂浆外添加剂 1000 2.4主要设备 主要设备清单详见表2.4-1。 表2.4-1 主要设备清单 序号 设 备 名 称 型号 数 量 备注 1 混凝土减水剂生产设备 搅拌罐 K10000L 5 2 原料储罐 15m3 6 3 成品储罐 15m3 15 4 自动控制系统 西门子 1 5 砂浆外加剂生产设备 原料仓 30t 5 6 无重力混合机 WZ-KW2.5 1 7 犁刀式混合机 LDH-K-2.5 1 8 成品仓 3t 2 9 除尘器 / 2 原料、成品各一套 9 小型叉车 2T 2 2.5主要原辅材料和能源消耗 本项目主要的原材料及能源消耗详见表2.5-1，主要原辅材料特性详见表2.5-2。 表2.5-1 主要的原辅材料及能源消耗一览表 序号 生产线 原辅料名称 单位 年用量 来源 1 混凝土减水剂 聚羧酸母液 t/a 1000 外购，粉剂 2 葡萄糖酸钠 t/a 100 3 白糖 t/a 40 外购 4 引气剂 t/a 25 5 砂浆外加剂 水泥 t/a 200 外购 6 磨细矿粉 t/a 400 7 粉煤灰 t/a 200 外购 8 外加剂 t/a 210.1 9 公用工程 润滑油 t/a 0.001 外购 10 柴油 t/a 0.05 外购 11 电 万KWh/年 24 园区供电网 12 水 m3/a 3735 园区给水管 表2.5-2主要原辅材料特性 原辅材料 用途 理化性质 聚羧酸母液 在混凝土中作为减水剂 甲基丙烯醇聚氧乙烯醚共聚物，40%水落液，外观：无色或淡黄色液体，pH值 6.5~7.5。本项目使用的聚羚酸母液为外购，不进行聚羚酸母液的合成生产。 葡萄糖酸钠 在混凝土中作为减水剂和缓凝剂 分子式：C6H11NaO7，分子量：218.14，熔点：206-209C，外观：白色结晶颗粒或粉末；溶解性：极易溶于水，略溶于酒精，不能够溶于乙醚。 白糖 在混凝土中作为缓凝剂 白糖属结晶性物质，极易溶于水，其溶解度随温度的升高而增大。白糖还易溶于苯胺、氮苯、乙酸乙醇、乙酸戊丽、烙化的酚、液态氨、酒精与水的混合物及丙酮与水的混合物，但不能溶于汽油、石油、无水酒精、三氯甲烷、四氯化碳、二硫化碳和松节油等有机溶剂。 引气剂 在混凝土中作为引气组分 三菇皂苷引气剂，外观呈白色至浅黄棕色粉末，易溶于水，溶于乙醇水溶液。水溶液pH6.5~7.5，与水一起振摇则成胶体状溶液，显示优良的起泡作用和乳化作用。 水泥 在砂浆外加剂 中作为胶凝材 普通硅酸盐水泥，灰色粉末，加入适量水成为塑性浆状，既能在空气中硬化，又能在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料。 磨细矿粉 在砂浆外加剂中作为填充材料 由矿渣经磨细而成的粉末，比表面积为 400m2/kg~500m2/kg ，白色或灰色粉末。 粉煤灰 在砂浆外加剂中作为填充材料 工业固体废物的一种。煤燃烧所产生的烟气中的细灰，一般是指燃煤电厂从烟道气体中收集的细灰，又称飞灰、烟灰，灰色。粉煤灰大部分呈球状，表面光滑，微孔较小。一部分因在熔融状态下互相碰撞而粘连，成为表面粗糙、棱角较多的蜂窝状组合粒子。 外加剂 可再分散乳胶粉 在砂浆外加剂中作为增稠剂 白色至淡黄色粉末，可溶于水，水溶液呈中性，自燃温度大于 500 摄氏度。为乙烯醋酸乙烯的共聚物，醋酸乙烯/叔碳酸乙烯共聚物，丙烯酸共聚物等等，以聚乙烯醇作为保护胶体，具有极突出的黏结强度。 纤维素醚 在砂浆外加剂中作为增稠剂 外观白色或灰白色工艺品为无嗅无味纤维状、颗粒状或粉末状，表观密度（或堆积密度）（克/毫升）0.25--0.70，变色温度 170--200℃，碳化温度 225--240℃，比重 1.20--1.39纤维素醚是十分稳定，不受空气的侵蚀。 膨胀剂 在砂浆外加剂中作为膨胀组分 无机硫铝酸钙盐类，灰色粉末比表面积约 350m2/kg，遇水反应类似水泥水化反应。 磨细石英砂 在砂浆外加剂中作为填充材料 主要包括可再分散乳胶粉和，其中 是天然石英矿经破碎、筛选、水洗、磨细而成，密度 2.66，硅含量 99.9%。 润滑油 机械润滑 不挥发的油状润滑剂。按其来源分动、植物油，石油润滑油和合成润滑油三大类。石油润滑油的用量占总用量97％以上，因此润滑油常指石油润滑油。主要用于减少运动部件表面间的摩擦，同时对机器设备具有冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等作用。 柴油 叉车燃料 柴油的化学和物理特性位于汽油和重油之间，沸点在170℃至 390℃间，比重为0.82～0.845kg/L，热值为 3.3×107J/L。冷滤点是衡量轻柴油低温性能的重要指标，具体来说，就是在规定条件下，柴油开始堵塞发动机滤网的最高温度。冷滤点能够反映柴油低温实际使用性能，最接近柴油的实际最低使用温度。用户在选用柴油牌号时，应同时兼顾当地气温和柴油牌号对应的冷滤点。5号轻柴油的冷滤点为8℃，0号轻柴油的冷滤点为4℃，-10号轻柴油的 滤点为-5℃，-20号轻柴油的冷滤点为-14℃。 2.6水平衡 （1）供水工程 本项目用水主要为生活用水和生产用水，生活用水量为900m3/a，生产用水量为2835m3/a；总用水量约3735m3/a，用水由自来水厂提供，经市政供水管网输送至企业厂区。 （2）排水工程 项目生产用水主要为混凝土减水剂生产配水，水全部进入产品中，不产生生产废水。由于项目生产定员为15人，均在厂区食宿，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），生活水量按照200L/人·天估算，则项目生活用水量为3m3/d（900m3/a）。生活污水排放量按照用水量的90%计，则生活污水约2.7m3/d（810m3/a）。生活污水依托三能石化化粪池处理后排放至市政污水管网，纳入宦溪镇镇区生活污水处理厂处理。 图2.6-1 项目水平衡图 m3/d 2.7总平面布局图 本次迁建项目主要在现有租赁厂房内进行建设，本项目主要设置混凝土减水剂生产线和砂浆外加剂生产线各2条，其中混凝土减水剂生产线设置于生产车间东北侧现有厂房内，砂浆外加剂生产线设置于生产车间东南侧现有厂房内；本次迁建项目在充分考虑现有厂房布局、生产工艺特点等基础上，本着生产工艺流畅、布置紧凑、人物分流、环境整洁美观、减小对外环境影响等因素布置厂区总平面图，满足厂区管理、生产加工的需要，从总体上来看是合理的。本次扩建项目总平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8运营流程及产污环节分析 2.8.1生产工艺流程及产污环节 （1）混凝土减水剂生产工艺流程及产污环节 图2.8-1 混凝土减水剂生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： ①复配 外购的脂肪族母液使用罐车运至厂区，用泵泵入地下原料储存罐；外购葡萄糖酸钠、引气剂、麦芽糖糊精均为粉末固体，袋装，堆放于生产车间的原料区。 ②混合搅拌 计量称由传感器和阀门称体组成，计算机采集传感器信号控制螺旋向里送料，计量完毕后控制称体阀门卸料，将脂肪族母液从原料储存罐中筹入计量罐中京计量放入综合搅拌罐中；再从水池中抽入计量罐经计量后放入综合搅拌罐：开始搅拌10min后，通过综合搅拌罐上方加料口采用自动上料机加入固体葡萄糖酸钠和引气剂，继续搅拌30min后，待用。经水池中的水抽入计量罐中经计量放入小搅拌罐中，通过小搅拌罐上访的加料口，采用自动上料机加入麦芽糖糊精，然后搅拌30min后，待用。经小搅拌罐中均匀搅拌的麦芽糖糊精加入料罐中，匀速加入综合搅拌罐中，均匀搅拌45min后即可。 项目搅拌罐搅拌方式为常压搅拌，罐体内设有机械搅拌装置和盘管，外部设有连接口、视窗、液位计，搅拌过程中温度控制在30℃左右，冬季气温较低，为提高生产效率需进行加热，加热热源由电热蒸汽发生器提供；夏季气温较高，采用水循环冷却降低搅拌罐内温度。 ③检验：搅拌混合后，取少量产品进行检验，检验室主要的设备为进浆机和电子秤，用于测量产品与水泥混合后的流动度、扩展度、凝结时间，当水泥更换批次或者品牌的时候需要进行试验，以调整减水剂的性能。产品检验合格后，采用专用泵泵入成品罐密封包装。进浆机使用后用抹布擦拭干净即可，实验室不产生废水。 ④成品：密封包装后的成品暂存在成品区，待售。 （2）砂浆外加剂生产工艺流程及产污环节 图2.8-2砂浆外加剂生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： ①复配 外购原料包括水泥、磨细矿粉、粉煤灰、外加剂等，均采用汽运运输进厂，其中外加剂采用袋装库存，磨细矿粉、水泥、粉煤灰采用储料仓罐存，由罐车自带的空压机负压打入各自储存罐内暂存。 ②混合搅拌 生产时首先启动搅拌机，各种原材料入储存罐后，由输送机输送到物料计量称中，计量称计量好的物料由输送设备送到斗提机中，斗提机将计量好的物料输送到暂存斗中由暂存斗向搅拌机(本项目一条生产线配两个搅拌机)内放料，计量称由传感器和阀门称体组成，计算机采集传感器信号控制螺旋向里送料，计量完毕后控制称体阀门卸料，将储料仓内的水泥、粉煤灰、外加剂自动下料至搅拌机内进行混合搅拌，搅拌后的物料由输送机送入成品仓存储。 ③包装：包装时由成品仓下料至自动称量包装机包装后即为成品，入库待售。 2.8.2产污环节 项目运营期生产产污环节汇总情况见表2.8-1。 表2.8-1 项目运营期生产产污环节汇总情况一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 废水 职工生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 化粪池 排入市政污水管网纳入宦溪镇镇区生活污水处理厂处理 废气 筒仓系统、原料投料粉尘 颗粒物 集气设施+脉冲布袋除尘器+1根15m高排气筒排放（DA001） 混合搅拌系统、产品包装系统粉尘 颗粒物 集气设施+脉冲布袋除尘器+1根15m高排气筒排放（DA002） 噪声 生产设备 Leq 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施 固废 废弃包装物 聚羧酸母液、葡萄糖酸钠、白糖、引气剂、水泥、磨细矿粉、粉煤灰、外加剂包装袋（桶） 定期清理，委托有资质的单位定期清运处置 除尘器尘灰 脉冲布袋除尘器废气净化过程收集的粉尘 经收集后暂存于一般固废暂存库，委托有资质的单位定期清运处置 职工生活垃圾 纸屑、果皮、塑料盒、塑料袋等 委托环卫部门统一清运处置 机修 废润滑油、废含油抹布 收集后暂存于危险废物储存库定期委托有资质的单位清运处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.9原有工程回顾分析 2.9.1 原有工程环保手续履行情况 福建润之宝新材料有限公司成立于2014年07月22日，公司位于福州市晋安区宦溪镇工业区“兴嘉园”地块一2号厂房，于2015年租赁福州东丽塑料科技有限公司现有标准厂房建设“混凝土、砂浆外加剂复配（搅拌与分装）生产线项目”，该项目生产规模为年产4000吨混凝土减水剂、1000吨砂浆外加剂，总投资150万元，并于2015年2月5日取得原福州市晋安区市环境保护局审批意见，2015年6月18日依据有关规定和环保主管部门的要求，完成了混凝土、砂浆外加剂复配（搅拌与分装）生产线项目工程竣工环境保护验收。目前企业已停止生产，计划进行搬迁。 2.9.2搬迁方案和退役期环境管理要求 （1）管理要求 通过本项目的建设，原有场地原有工程停止运营，建设单位作为原有场地原有工程的污染责任主体，应按《关于加强工业企业关停搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发〔2014〕66 号）、《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》及《福建省环境保护厅关于规范企业拆除活动污染防治工作的通知》（闽环保土〔2018〕11 号）的相关要求，防范关停搬迁过程中产生二次污染和次生突发环境事件，确保原址污染场地再开发利用前环境风险得到有效控制。 （2）生产设备 将原有场地原有工程的设备中，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类的转移至新区，报废淘汰类的设备经拆卸分拣处理后由金属回收公司回收。 （3）安全处置遗留固体废物 建设单位应对原有场地残留和关停搬迁过程中产生的有毒有害物质、危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置。属危险废物的，委托具有危险废物经营许可证的专业单位进行安全处置，并执行危险废物转移联单制度；属一般工业固体废物的，按照国家相关环保标准制定处置方案；对不能直接判定其危险特性的固体废物，按照《危险废物鉴别标准》的有关要求进行鉴别。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境质量标准 （1）大气环境质量标准 根据福州市空气质量功能区划，项目所在地的大气环境功能区划为二类功能区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值要求。 本项目环境空气质量标准见表3.1-1。 表3.1-1环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 单位 浓度限值 备注 SO2 年平均 μg/m3 60 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 CO 24小时平均 mg/m3 4 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 μg/m3 160 小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 氮氧化物 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 水环境质量标准 本项目位于福建省福州市晋安区宦溪工业园区3号，项目周边地表水为宦溪，根据《福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2006〕133号），宦溪全河段主要功能为渔业用水、工业用水、农业用水，水环境功能区划类别为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。具体详见表3.1-2。 表3.1-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1（摘录） 序号 项目 指标值（Ⅲ类标准） 标准来源 1 pH 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 2 溶解氧＞ 5 3 高锰酸盐指数≤ 6 4 COD≤ 20 5 BOD5≤ 4 6 氨氮 1.0 （3）声环境质量标准 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。具体见3.1-3。 表3.1-3声环境质量标准（摘录）单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2 60 50 3.2环境质量现状 3.2.1地表水环境质量现状调查与评价 项目生活污水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后通过市政污水管网排入宦溪镇镇区生活污水处理厂，不直接排入水体。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），地表水环境影响评价等级为三级B，无需对区域水环境质量现状及区域污染源开展调查工作。 （1）达标区判定 本项目位于福建省福州市晋安区宦溪工业园区3号，周边地表水体为宦溪，宦溪属于敖流域，为了解项目附近地表水的水环境质量现状，根据福建省生态环境厅公布显示的《2022年福建省生态环境状况公报》（网址∶https://sthjt.fujian.gov.cn/ztzl/hjzl/fjshjzkgb/lngb/202306/t20230629_6195024.htm）∶敖江水质优。Ⅰ～Ⅲ类水质比例 94.4％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例 22.2％。各类水质比例如下：Ⅱ类占 22.2%，Ⅲ类占 72.2％，Ⅳ类占 5.6％。监测的 18 个断面中，古田前港断面总磷指标未达到Ⅲ类水质标准。因此项目区域地表水水质能够满足Ⅲ类水质标准。 （2）引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求：“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本次评价选取福建省生态环境厅公布的《2022年福建省生态环境状况公报》中的所在流域地表水达标情况的结论，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，环境现状监测数据有效可行。 3.2.2大气环境质量现状调查与评价 3.2.2.1基本污染物环境质量现状 （1）达标区判定 为了解项目所在区域的环境质量达标情况，本评价引用福建省生态环境厅公布的 2022年8月福建省环境空气质量状况通报（http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/hjsj/zlph/202209/t20220930_6010053.htm），可知，福州市城区环境空气质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。具体详见表 3.2-1和表3.2-2 。 表 3.2-1 2021 年 11 月设区城市环境空气质量情况 城市 综合 指数 达标天数 比例（%） SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO-95per O3_8h-90per 首要污染物 福州市 2.23 100 4 11 32 14 0.4 148 臭氧 备注：综合指数为无量纲，CO 浓度单位为 mg/m3 ，其他浓度单位均为μg/m3。 表 3.2-2 2022 年 1~8 月设区城市环境空气质量情况 城市 综合 指数 达标天数 比例（%） SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO- 95per O3_8h- 90per 首要污 染物 福州 市 2.58 97.5 4 17 33 19 0.8 140 臭氧 备注：综合指数为无量纲，CO 浓度单位为 mg/m3 ，其他浓度单位均为μg/m3。 因此，福州市晋安区环境空气质量属于达标区。 （2）引用资料的可行性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”，本次评价选取福建省生态环境厅公布的 2022 年 8 月福建省环境空气质量状况通报，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，环境现状监测数据可行。 3.2.2.2特征污染物调查 为了了解项目所在区域TSP环境质量情况，建设单位委托福建九五检测技术服务有限公司于2024年3月17日至3月20日对项目所在区域特征因子进行了实测。 ①监测点位：厂界外下风向； ②监测项目：TSP； ③监测时间及频率：连续采样3天； 采样时均观测并记录当时的风向、风速、气温、气压等气象条件。评价区域内环境空气质量现状详见表3.2-3，监测报告详见附件7。 表 3.2-3 项目所在区域特征因子检测结果 检测点位 检测项目 采样日期 检测结果(μg/m3） Q1 厂界下风向 E：119.366689。 N：26.177621。 总悬浮颗粒物 （TSP） 2024年03月17日~03月18日 2024年03月18日~03月19日 2024年03月19日~03月20日 由上分析可知，项目所在区域的环境空气质量现状较好。 3.2.3声环境质量现状与评价 为了解本项目的环境噪声现状，建设单位委托安正计量检测有限公司于2023年10月8日对50m范围内敏感目标进行调查，监测结果见表3.2-3，监测点位见检测报告（详见附件8）。 表3.2-4 项目噪声监测结果 单位：LAeq（dB） 检测日期 点位名称 检测结果（dB） 标准限值（dB） 昼间 夜间 2024.01.15 北侧厂界外1米处N1 昼间≤60 夜间≤50 东侧厂界外1米处N2 南侧厂界外1米处N3 西侧厂界外1米处N4 N5项目东北侧硋石由村居民房 N6项目东南侧硋石由村居民房 备注 “标准限值”参考执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准；检测期间天气：昼间阴，风速：1.5m/s；夜间阴，风速：1.8m/s。 由表3.2-4监测结果可知：项目所在区域环境噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）），区域声环境质量现状良好。 3.2.4 生态环境现状调查 本项目位于福建省福州市晋安区宦溪工业园区3号，租赁三能石化已建标准厂房进行生产，总建筑面积为1500m2，项目厂房主体均已建成；根据调查，项目用地周边为城市道路、其他企业及居住用地等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本评价不对生态环境现状进行评价。 3.2.5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目位于福建省福州市晋安区宦溪工业园区3号，根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.3主要环境保护目标 根据项目所在区域周边社会环境情况及项目的排污特征，本项目主要保护目标详见表3.3-1。 表3.3-1 项目环境保护目标一览表 污染因素 环境保护 目标 相对方位 与项目厂界距离（m） 受影响规模/人 环境功能及保护要求 大气 环境 新厝（村庄） 东北 57 80 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 新厝（村庄） 东南 54 10 水环境 宦溪 / / / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 噪声 新厝（村庄） 东南 54 20 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类 新厝（村庄） 东北 57 80 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 生态环境 项目位于宦溪工业园区内，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.4污染物排放控制标准 3.4.1大气污染物排放标准 本项目运营期产生的废气主要为混料和搅拌过程产生的粉尘，污染因子以颗粒物计，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准要求，详见下表。 表3.4-1《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（摘录） 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) 排气筒高度（m） 二级 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 3.4.2水污染物排放标准 项目运营过程中无生产废水产生，生活污水依托三能石化化粪池处理，后接入市政污水管网送往宦溪镇镇区生活污水处理厂统一处理，水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求，详见表3.4-2。 表3.4-2 项目污水排放标准限值一览表 污染物名称 三级标准值 标准来源 pH 6～9（无量纲） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 石油类 30mg/L NH3-N 45mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015）表1中B级标准 3.4.3噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。项目噪声排放标准详见表3.4-3。 表3.4-3建设项目噪声排放标准单位：dB（A） 时段 项目 标准限值dB（A） 标准来源 昼间 夜间 运营期 厂界噪声 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 3.4.4固体废物处理处置标准 ①项目一般工业固体废物的贮存、处置应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中标准要求， ②危险废物的识别执行《国家危险废物名录》（部令第15号，2020年11月15日），危险废物鉴别执行《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019），危险废物贮存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 3.5总量控制指标 根据《福建省“十四五”生态环境保护规划》（闽政办〔2021〕59号） 、 《福建省人民政府关于印发福建省“十四五”节能减排综合性工作方案的通知》（闽政[2022] 17 号） ，同时结合国家主要污染物排放总量控制要求，主要污染物排放总量控制的项目为COD、NH3-N、SO2、NOX。 根据福建省环保厅关于印发《福建省主要污染物排污权指标核对管理办法（试行）的通知》（闽环发〔2014〕12号）、《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发〔2015〕6号），以及关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）、《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》，确定本项目的污染物控制因子为COD、NH3-N。 （1）水污染物总量控制指标 本项目无生产废水外排，外排废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮参考执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准）经市政污水管网排入宦溪镇镇区生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准后外排；项目生活污水暂不需购买相应的排污权指标，暂不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。 （2）气污染物总量控制指标 大气总量控制项目为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。本项目不排放二氧化硫、氮氧化物。根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）中“附件2福州市生态环境总体准入要求，涉及新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代”。本项目不涉及新增VOCs排放，故无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目租赁已建标准厂房进行生产，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废水 4.2.1.1废水污染源强分析 （1）生产废水 生产废水：项目生产用水主要为混凝土减水剂生产配水，水全部进入产品中，不产生生产废水，项目无生产废水排放； （2）生活污水 由于全厂生产定员为15人，均在厂区食宿，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），生活水量按照200L/人·天估算，则项目生活用水量为3m3/d（900m3/a）。生活污水排放量按照用水量的90%计，则生活污水约2.7m3/d（810m3/a）。生活污水依托三能石化化粪池处理后排放至市政污水管网，外排废水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排放至处理达标后外排。生活污水产排情况见表4.2-1。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-1 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节 类别 污染物种类 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间（h） 排放方式 排放去向 排放规律 排放口基本情况 排放标准 监测要求 核算方法 产生废水量（m3/a） 产生浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 处理能力t/d 治理工艺 治理效率/% 是否为可行技术 排放废水量（m3/a） 排放 浓度（mg/L） 排放量（t/a） 编号 名称 类型 地理坐标 监测点位 监测因子 监测频次 备注 生活办公 生活污水 COD 系数法 810 420 0.3402 / 化粪池 15 是 810 357 0.28917 2400 依托三能石化化粪池处理后排放至市政污水管网,最终纳入宦溪镇镇区生活污水处理厂 DW001 生活污水排放口 一般排放口 119.362411693°E, 26.180419262°N 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 / / / 依托现有排放口 BOD5 300 0.243 11 267 0.21627 SS 250 0.2025 47 132.5 0.107325 氨氮 40 0.0324 3 38.8 0.031428 表4.2-2 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量 （万t/a） 排放 去向 排放 规律 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）） 1 DW001 119.362474159 26.180465192 810 市政管网 连续排放，流量稳定 宦溪镇镇区生活污水处理厂 CODCr 60 BOD5 20 SS 20 NH3-N 8 表4.2-3 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口 编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 60 0.000162 0.0486 BOD5 20 0.000054 0.0162 SS 20 0.000054 0.0162 NH3-N 8 0.0000216 0.00648 全厂排放口合计 COD 0.0486 BOD5 0.0162 SS 0.0162 NH3-N 0.00648 4.2.1.3废水监测要求 表4.2-4 常规监测计划内容一览表（废水） 监测内容 监测位置 监测项目 监测频率 监测单位 备注 废水 生活污水排放口 pH、COD、BOD5、氨氮、TP、动植物油、SS 1次/半年 委托有资质单位 / 雨水排放口 COD、SS 1次/月 委托有资质单位 监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1.2水环境影响分析及保护措施 （1）废水排污方案 根据工程分析，项目厂区内实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入工业园区市政雨水管网。运营期无生产废水产生，外排废水为职工生活污水，生活污水产生量约为2.7m³/d，生活污水依托三能石化化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准）经市政污水管网后纳入宦溪镇镇区生活污水处理厂进行处理。因此不会对周围水体环境产生影响。 （2）依托集中污水处理厂的可行性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 1）镇区生活污水处理厂概况 晋安区宦溪镇镇区生活污水处理厂位于宦溪镇黄田村。污水处理厂处理规模500m3/d，工程总占地面积2000m2。福州市晋安区宦溪镇镇区生活污水处理厂提标改造工程项目环境影响报告表已由福州市晋安生态环境局以“榕晋环审[2020]22号”文批复，项目总投资454.82万元。宦溪镇镇区生活污水处理厂提标改造工程已完成，采用A2/O+BAF一体化污水处理设备+成品次氯酸钠法消毒工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；目前已验收投入生产，实际处理量约200m³/d。 2）污水管网及服务区域 宦溪镇镇区生活污水处理厂服务范围主要为宦溪镇镇区；本项目所在的福州市宦溪工业集中区污水管网已建成并接管纳入宦溪镇镇区生活污水处理厂处理。 3）纳入可行性分析 ①接管衔接性分析 本项目位于宦溪镇镇区生活污水处理厂服务（污水收集）范围内；从宦溪工业集中区管委会了解，目前周边的市政污水管网已建成，项目生活污水已纳管送至宦溪镇镇区生活污水处理厂进一步处理后排至宦溪。 ②水量负荷分析 从福州市晋安区宦溪镇人民政府了解，目前镇区生活污水处理厂处理规模为200m³/d。本项目投产后，污废水纳管量约2.7m³/d，仅占污水处理厂全厂污水剩余处理量（200m³/d）的1.35%，该污水处理厂有足够的余量接纳本项目废水。 ③进水水质可行性分析 宦溪镇镇区生活污水处理厂属于生活污水处理厂，本项目外排废水为员工生活污水，水质简单，经化粪池预处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，对污水处理工艺无冲击，污水处理厂出水水质稳定达标，本项目污水可以接管纳入宦溪镇镇区生活污水处理厂处理。 因此，本项目废水自行处理达标后通过污水管网纳入宦溪镇镇区生活污水处理厂统一处理是可行的。 （3）水环境影响分析结论 根据上述分析，项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终送往宦溪镇镇区生活污水处理厂集中处理达标后排放，项目废水水质、水量不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 4.2.2废气 4.2.2.1运营期大气污染源强 产尘工序分析：项目物料从进场至产品出厂的全过程环节主要包括：进场卸料、储存输送、混合搅拌及出料包装等。各环节具体操作说明如下： 进场卸料：根据企业提供信息，本项目不设置露天物料堆场。项目物料运输采用密闭的专用运输车辆（粉状物料运输车）。运输车辆将物料运至料仓罐区，通过粉状物料运输车出料密闭管道与物料筒仓进料口进行密闭对接后，由筒仓的气力输送系统（螺旋输送机系统），向输送系统管道内输入高压气体，让气体和物料充分混合，使物料流态化，然后再通过高压气流输送到筒仓内的收料仓。项目卸料采用全过程密闭操作，不涉及露天卸料，该过程无粉尘外排。仅在卸料后管道脱扣过程会有微量管口的粉尘散落地面，在卸料后由专人及时清扫即可。 储存输送：生产时，各物料通过筒仓气力输送系统（螺旋输送机系统）将物料通过密闭管道打入混合机内进行投料。物料在筒仓内储存及输送过程会通过筒仓呼吸口产生一定的粉尘，该工序产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造行业系数手册中“物料输送储存工序”的产排污系数进行计算，详见表4.2-2。 混合搅拌：各物料进入混合机，在混合机内犁刀作用下沿混合机筒壁作周向湍动，同时把物料沿犁刀两侧面的法线方向抛出，物料在混合机内不断更叠、扩散、在短时间内达到均匀混合。项目物料在混合机内的搅拌过程将产生一定的粉尘，该工序产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造行业系数手册中“物料混合搅拌工序”的产排污系数进行计算，详见表4.2-2。 出料袋装：项目不设置产品散料堆场，搅拌后混合均匀的物料全部通过混合机下方的出料管口进行直接袋装密封，运至产品仓库装车外售。由于出口料与包装袋袋口无法做到全密闭，产品包装过程会有一定的粉尘逸散。因搅拌后物料已成型，产品通过搅拌机出料口直接进行袋装，袋装过程物料扰动量较小，粉尘产生量较少，该工序产排污系数参数《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造行业系数手册中“物料混合搅拌工序”产排污系数的50%计算，详见表4.2-5。 综上分析，项目生产过程粉尘产生工序主要为筒仓物料输送储存、混合机物料混合搅拌及出料袋装等，各工序粉尘产排污系数详见表4.2-5。 表4.2-5 项目生产粉尘产排污系数表 产品名称 原料名称 工序名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 砂浆外添加剂 水泥、矿粉、粉煤灰等 物料输送 储存工序 所有规模 工业废气量 标立方米/吨产品 22.0 颗粒物 千克/吨产品 0.12 物料混合 搅拌工序 所有规模 工业废气量 标立方米/吨产品 25.0 颗粒物 千克/吨产品 0.13 出料袋装 工序 所有规模 工业废气量 标立方米/吨产品 12 颗粒物 千克/吨产品 0.065 项目生产规模为年产4000吨混凝土减水剂和1000吨砂浆外添加剂，根据上述参数计算得项目运营期间生产粉尘产生情况详见表4.2-6。计算过程如下： （1）4000吨/年混凝土减水剂 混凝土减水剂粉尘主要为原料（粉料）投料过程产生的粉尘，搅拌罐为全密闭，且搅拌过程中物料含水率40%，无粉尘产生，因此只考虑原料投料粉尘。 原料投料粉尘产生量=（4000×0.065）/1000=0.26t/a； （2）1000吨/年砂浆外添加剂 原料筒仓粉尘产生量=（1000×0.12）/1000=0.12t/a； 混合搅拌粉尘产生量=（1000×0.13）/1000=0.13t/a； 出料袋装粉尘产生量=（1000×0.065）/1000=0.065t/a。 表4.2-6 废气污染物产生源一览表 产品 产污环节 污染物种类 产生情况 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 混凝土减水剂 原料投料 颗粒物 0.26 0.108 5416.67 砂浆外添加剂 原料筒仓 颗粒物 0.12 0.050 5454.55 混合搅拌 颗粒物 0.13 0.054 5200.00 出料袋装 颗粒物 0.065 0.027 5416.67 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-7 项目废气产排情况一览表 产污环节 污染物种类 排放形式 产生情况 治理措施及去除效率 是否为可行性技术 排放情况 排放口 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 原料投料 颗粒物 有组织 4875.00 0.098 0.234 集气装置+脉冲布袋除尘器+15米排气筒，处理效率99% 是 54.167 0.0015 0.0035 DA001 原料筒仓 颗粒物 5454.55 0.050 0.12 混合搅拌 颗粒物 5200.00 0.054 0.13 密闭设备+脉冲布袋除尘器+15米排气筒，处理效率99% 是 53.273 0.0008 0.0019 DA002 出料袋装 颗粒物 4875.00 0.024 0.059 原料投料 颗粒物 无组织 / 0.011 0.026 收集效率：90% 是 / 0.011 0.026 / 出料袋装 颗粒物 / 0.003 0.0065 / 0.003 0.0065 / |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2.2废气排放影响分析 建设单位拟对原料筒仓系统及混合搅拌系统各配套1台脉冲布袋除尘器，并设置相应的密闭管道集气系统，筒仓系统和原料投料产生的粉尘经收集后引入1台脉冲布袋除尘器净化处理后，通过1根15m高的排气筒有组织排放（DA001）。 混合搅拌系统和产品包装系统产生的粉尘经集气系统密闭收集后引入1台脉冲布袋除尘器净化处理后，通过1根15m高的排气筒有组织排放（DA002）。 本项目生产车间厂房高度为9～10m，项目拟设排气筒高度为15m，排气筒高度高于周边建筑物5～6m，满足《大气综合排放标准》（GB16297-1996）中关于排气筒设置高度的要求。根据污染源分析可知，项目粉尘经有效净化后，外排废气中颗粒物排放浓度分别为54.167mg/m3和53.273mg/m3，可满足《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级中相关标准，即最高允许排放浓度≤120mg/m3。 项目无组织粉尘排放量为0.0325t/a，排放量较小，主要沉降在生产车间内搅拌罐进口和混合机出料口附近。根据预测结果，无组织粉尘最大落地浓度为0.02029mg/m3，占标率为4.51%，评价范围内未出现超标点，《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，即颗粒物厂界外无组织排放监控浓度≤1.0mg/m3，对周围环境造成影响很小。 4.2.2.4废气防治措施可行性分析 （1）有组织废气 脉冲布袋除尘：脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。 清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态（分室停风清灰）。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。 图4-1 脉冲布袋除尘器构造图 参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中附录B水泥工业废气污染防治可行技术，详见表4.2-8。 表4.2-8 废气处理措施可行性分析 产污环节 污染物 可行技术 项目实际 是否可行 原料储仓 颗粒物 袋式除尘器 脉冲布袋除尘 可行 物料搅拌 颗粒物 袋式除尘器 脉冲布袋除尘 可行 综上分析可知，项目采取的废气治理措施合理可行。 （2）无组织废气 为降低无组织废气排放量，建设单位还应通过以下措施加强无组织废气控制： ①将混合搅拌机均设置于生产车间内，并加强生产车间及混合搅拌机的密闭性设计，采用合理的生产布局，提高集气管线粉尘的收集效率。 ②规范物料储运过程的密闭操作，确保粉状物料进仓、搅拌生产等均在密闭的空间内进行。 ③规范袋装过程的生产操作，对混合搅拌机出料口设置侧吸集气系统，最大程度降低无组织粉尘的逸散量。 ④分配专人在每日结束生产后对袋装过程散落地面的粉尘及时进行清理收集。 ⑤建议建设单位在运营生产期间应加强生产设备及环保设施的日常维护，避免事故发生，保证设施的正常运行。 4.2.2.5监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017），本项目自行监测计划见下表。 表4.2-9 常规监测计划内容一览表（废气） 监测内容 监测位置 监测项目 监测频率 监测单位 废气 DA001排气筒 颗粒物 1次/年 委托有资质单位 DA002排气筒 颗粒物 1次/年 厂界 颗粒物 1次/年 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声污染源强分析 本项目机械噪声源强详见表4.2-10，建设单位拟对运营期间的生产噪声采取设备基础减振、厂房隔声及厂区绿化等综合措施进行降噪，降噪效果约为15dB。 表4.2-10 项目主要机械设备噪声一览表 序号 建筑物名称 声源 声功率级/dB（A） 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离 1 生产车间 搅拌罐 75 选用低噪声设备，设备安装基础减振设施 1 57 1 3 65.46 16h 15 50.46 3 2 无重力混合机 70 37 45 1 4 57.96 42.96 2 3 犁刀式混合机 70 30 40 6 4 57.96 42.96 2 4 除尘器 85 50 50 4 3 75.46 60.46 1 5 小型叉车 75 67 50 4 3 65.46 50.46 1 4.2.3.2噪声达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐方法，采用附录B中的B.1工业噪声预测计算模型，工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。具体分析如下： ①室外声源 工业噪声源按点声源处理，声源处于半自由场，室外声源的预测模式为： 式中：LA（r） ——距声源r处的A声级，dB（A）； LAw——点声源A计权声功率级， ②室内声源 （Ⅰ）如下图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级； 式中：Lp1——为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级， Lw——为某个声源的倍频带声功率级， r——为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 （Ⅱ）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 （Ⅲ）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 （Ⅳ）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j声源工作时间，s。 ④预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为：  式中：Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb ——预测点的背景噪声值，dB。 采用上述预测模式计算厂界处的噪声排放声级及其对周边声环境的影响，预测结果见表4.2-11。 表4.2-11 噪声预测结果一览表 单位：dB 序号 声环境保护目标名称 噪声现状值/dB（A） 噪声标准/dB（A） 噪声贡献值/dB（A） 噪声预测值/dB（A） 标准值 超标和达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 项目地西侧 52.1 44.3 60 50 50.32 / 54.31 44.3 60 50 达标 / 2 项目地南侧 51.5 44.7 60 50 51.33 / 54.43 44.7 60 50 达标 / 3 项目地东侧 54.2 45.6 60 50 52.17 / 56.31 45.6 60 50 达标 / 4 项目地北侧 53.4 45.2 60 50 52.36 / 55.92 45.2 60 50 达标 / 5 项目东北侧硋石由村居民房 54.4 45.5 60 50 51.22 / 56.11 45.5 60 50 达标 / 6 项目东南侧硋石由村居民房 53.8 45.2 60 50 52.02 / 56.01 45.2 60 50 达标 / 备注 年生产300天，每天1班制，每班次8小时，共计年生产2400小时（夜间不生产） 厂界噪声预测结果分析：根据表4.2-11的预测结果表明，项目产生的机械设备噪声在经墙体隔声、基础减振和距离自然衰减的情况下，项目各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，周边敏感点硋石由村叠加相应背景值后可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4.2.3.3噪声监测要求 表4.2-12 常规监测计划内容一览表（噪声） 监测内容 监测位置 监测项目 监测频率 监测单位 噪声 东、西、南、北厂界外1m 等效连续A声级 1次/季，每次监测2天 委托有资质单位 4.2.4固体废物 4.2.4.1固体废物源强分析 本项目产生的固体废弃物有职工生活垃圾、废包装物、废润滑油、废含油抹布、布袋除尘器收集的粉尘等。 （1）一般工业固体废物 一般工业固体废物包含工业固体废物和生活垃圾，其中工业固体废物包括废包装物和布袋除尘器收集的粉尘，固废代码根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）确定。 1）工业固体废物 ①废包装物：本项目在配方配料过程中会产生废包装物，产生量约为0.5t/a，属于一般工业固废，经收集后暂存于一般固废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。 ②布袋除尘器收集的粉尘：本项目在废气处理过程中会产生布袋除尘器尘灰，产生量约为8.64t/a，属于一般工业固废，经收集后暂存于一般固废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。 生活垃圾 项目职工人数15人，15人均住厂，住厂职工生活垃圾排放系数按1.0kg/人·d，项目年生产300天，运营期生活垃圾产生量为4.5t/a，项目产生的生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运、处置。 （2）危险废物 ①废含油抹布：本项目在机器维修过程中会产生少量废含油抹布，产生量约为0.001t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年）中废物类别为HW49其他废物，代码900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。按照《国家危险废物名录》，废弃的含油抹布的豁免条件为未分类收集，豁免内容为全过程不按危险废物管理，但不改变其危险废物的属性。 ②废润滑油：本项目在机器维修过程中会产生少量废润滑油，产生量约为0.001t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年）中废物类别为HW08其他废物，代码900-241-08，车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。项目产生的废润滑油经收集后暂存于厂内危险废物储存库，统一交由有资质的单位进行处理。 综上分析，本项目固体废物的产生和处置情况详见表4.2-13。 表4.2-13 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号 产生 环节 固废 名称 主要物 质成分 属性 废物 类别 废物代码 产生量（t/a） 危险 特性 储存 方式 处置方式/去向 1 职工 生活 生活 垃圾 纸屑、果皮、塑料盒等 生活 垃圾 SW61 900-002-S61 4.5 / 垃圾桶收集 委托环卫部门清运 2 混料 废弃包装物 聚羧酸母液、葡萄糖酸钠、白糖、引气剂、水泥、磨细矿粉、粉煤灰、外加剂包装袋（桶） 一般工业固废 SW16 900-099-S16 0.5 / 一般固废暂存间 定期清理，委托有资质的单位定期清运处置 3 废气 净化 除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘 一般工业固废 8.64 / 4 机修 废润滑油 废机油、废矿物油 危险 废物 HW08 900-217-08 0.001 / 危险废物储存库 定期清理，委托有资质的单位定期清运处置 5 废含油抹布 废含油抹布 危险 废物 HW49 900-041-49 0.001 / 4.2.4.2固体废物管理要求 （1）一般工业固体废物的贮存和管理 根据国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，一般工业固体废物的贮存和管理应做到： ①不允许将危险废物和生活垃圾混入； ②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用； ③不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存； ④应设置防渗层，防渗层的饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m； ⑤将暂存间设置于厂房内，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管 ⑥暂存间场地应采用水泥铺设地面，以防渗漏。 ⑦为加强管理监督，暂存间所在地应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，并定期检查和维护。 ⑧暂存间的运行应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理和归档，永久保存。 （2）危险废物的贮存和管理 危险废物的收集和贮存应遵循以下要求： ①危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。贮存区必须按GB15562.2的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。根据业主介绍，按照《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件、技术规范要求设置危险废物贮存库。 危险废物贮存库的几点要求： A.危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装和容器必须设置危险废物识别标志，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 B.按《环境保护图形标识——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 C.由专人负责管理。危险废物按不同名录分类分区堆放，并做好隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理。 D.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。 E.贮存区内禁止混放不相容危险废物；禁止危险废物混入非危险废物中贮存；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 F.危险废物贮存库场所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮存场所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5贮存场所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间；基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。具体设计原则参见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 ②建立危废申报登记制度。由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危险废物都要记录在案，做好台账；危险废物贮存库场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》要求执行。建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固体废物按照类别分类存放，杜绝固体废物在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。 危险废物的运输采取危险废物转移“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 “电子联单”应通过福建省固体废物环境监管平台申请电子联单，危险废物产生者及其他需要转移危险废物的单位在转移危险废物之前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。经批准后，通过《信息系统》申请电子联单。 ③应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。 4.2.5地下水、土壤环境影响分析和保护措施 （1）地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“69、石墨、及其他非金属矿物品制造”，报告表类别属于“IV类项目”，可不进行地下水环境影响评价。 （2）土壤环境影响分析 本项目属于非金属矿物品加工，项目位于晋安区宦溪工业园区3号，租赁三能石化已建标准厂房进行生产，用地性质属于工业用地，项目场地已经平整、硬化，无土壤污染传播途径。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于III类项目，项目占地面积≤5hm2，属于小型项目；周边无土壤敏感目标，本项目不开展土壤环境影响评价。 （3）地下水、土壤环境防控措施 防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本项目危废间为重点防渗区，重点防渗区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；一般工业固废暂存库、项目生产车间属于一般防渗区，一般防渗区的防渗性能等效粘土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。 （4）跟踪监测要求 本项目选址于福州市晋安区宦溪工业园区3号三能石化已建标准厂房，周边以农田及工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，本评价不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测。 4.2.6生态环境影响分析 本项目位于福州市晋安区宦溪工业园区3号，租赁三能石化已建标准厂房进行生产，用地性质属于工业用地，项目场地已经平整，且无生态环境保护目标，无需采取生态环境保护措施。 4.2.7环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施。 （1）环境风险物质调查 本项目原材料主要为聚羧酸母液、葡萄糖酸钠、白糖、引气剂、水泥、磨细矿粉、粉煤灰、外加剂、润滑油和柴油等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目使用润滑油、柴油属于风险物质。 综合考虑本项目原辅材料的理化特征、可燃性、爆炸性等指标，确定润滑油、柴油为主要危险物质。 （2）风险事故分析 1）识别范围 本项目环境分析识别范围包括生产设施风险识别和涉及的物质风险识别。通过工程分析和同行业类比确定，本项目在营运过程中具有发生潜在风险事故的设施主要为原料仓库；具有潜在风险的物质主要为润滑油和柴油。 2）识别类型 根据相关事故资料类比，原料仓库在营运期间可能发生的风险事故为原料仓库在日常生产过程中，由于润滑油、柴油桶损坏以及操作不当常常会引起润滑油、柴油泄漏事故。 （3）环境风险潜势初判、评价等级 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行细化分析，根据危险物质及工艺系统危险性（P）、环境敏感程度（E）进行判定。 危险物质数量与临界量比值（Q）： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照 两个截断阀室之间管段危险物质最大存放总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 表4.2-14 本项目危险物质Q值确定 序号 物料名称 CAS号 储罐储存量（m3） 密度 最大储存量q（t） 贮存场所临界量Q（t） q/Q 1 润滑油 / 0.001 2500 4×10-7 2 柴油 / / / 0.05 2500 2×10-5 Q值 2.04×10-5 项目不存在风险物质，Q=2.04×10-5＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，无需进行P、E值的计算，直接判定评价等级为：简单分析。 （3）风险防范措施 1）火灾事故风险防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定 加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定、要求，确保安全生产。 ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查：厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 2）原料仓库事故风险防范措施 ①原料仓库的耐火等级要二级以上，一般使用砖墙、混凝土屋顶、外开式铁门，单层，油桶发生泄漏则会影响土壤和地下水环境。 ②在原料仓库出口设置门槛，一旦发生泄漏迅速将物料控制在原料仓库内，确保不排出原料仓库。油桶泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容：用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ③原料仓库内严禁吸烟，挂有醒目的禁烟标志。仓库周围未经许可，严禁动用明火，严禁堆放，保持道路畅通。仓库内照明灯具必须符合防爆，防火安全要求，严禁乱拉乱接电线。 ④仓库工作人员离开时应进行防火安全检查，切断电源，关窗锁门，确认无安全隐患后，方可离开。 ⑤按规定配置相应种类和数量的灭火器材，挂放在醒目地方，定期检查保养，保持完好有效。 3）生产车间泄露事故风险防范措施 ①生产车间的耐火等级要二级以上，一般使用砖墙、混凝土屋顶、外开式铁门，单层，减水剂在生产过程发生泄漏则会影响土壤和地下水环境。 ②项目生产过程使用的计量称由传感器和阀门称体组成，计算机采集传感器信号控制螺旋向里送料，一旦发生减水剂产品或物料泄漏时，生产车间操作人员立即停止生产，迅速按下计量称的关闭按钮，闭合称体卸料阀门，停止进料，将物料控制在各种原材料入储存罐。同时闭合成品储罐的阀门，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区并进行隔离，严格限制出入，打开备用储罐的阀门，将泄露的减水剂用泵倒抽至备用储罐中。同时建设单位拟对生产车间地面进行硬化处理，在减水剂生产区域周边设置围堰，减水剂生产区地面涂布环氧树脂进行防泄漏处理，进一步将泄露的物料控制在减水剂生产区域内，确保不排出生产车间。确保不排出生产车间。减水剂产品或物料发生泄漏时，立即停止生产，并关闭各个生产储罐的阀门，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区并进行隔离，严格限制出入，打开备用储罐，将泄露的减水剂用泵倒抽至备用储罐中。 （4）环境风险分析 本项目可能发生的主要环境风险为液态物质泄漏、火灾事故引发的次生环境污染事故，建设单位严格按照操作规程操作，在落实环境风险防范和应急要求下，本项目环境风险在可接受的范围内，对周围环境的影响不大。 表4.2-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 福建润之宝新材料有限公司新材料生产线迁建项目 建设地点 福建省福州市晋安区宦溪工业园区3号 （N26°10′48.73687″，E119°21′42.29707″） 风险物质及分布 主要危险物质为润滑油、柴油，主要分布在原料仓库以及生产车间作业区 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） ①火灾产生的洗消废水未经处理排放对周边地表水的影响； ②火灾爆炸产生的CO和极少量烟尘等污染物将对周围大气环境产生影响。 风险防范措施要求 ①在厂区储存易燃物质的场所及区域设防火警示标志； ②生产车间等区域均设置消防灭火器材及设施等； ③定期检修，加强管理，注意做好车间内通风等。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 突发环境事件风险物质Q<1，环境风险趋势为Ⅰ。 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》规定，环评要求该专项化学品制造应制定《突发环境事件应急预案》的编制和备案。 （5）环境风险结论 本项目的主要环境风险物质为润滑油和柴油。最大可信事故为涂料仓库中的油品泄漏以及在遇到明火时有可能发生的火灾事故。针对各类危险物料的性质和可能发生的事故类型本次评价提出了相应的风险防范措施和应急处置措施，通过加强风险管理可将环境风险降至最低，本项目的环境风险是可以接受的。 因此，本项目建设从环境风险的角度认为是可控的。 4.3环境监测计划 项目建成投产后，为能迅速全面地反映该项目的污染现状和变化趋势，为环境保护规划、环境管理、污染控制提供准确、可靠的监测数据和变化规律，必须建立环境监测工作。主要任务是：应制定好环境监测计划，列出监测点位、监测项目、监测频率，可委托当地监测部门或有监测资质单位定期进行监测，建设单位根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（H819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造》（HJ1103-2020）制定本项目的污染源监测计划，项目运营期监测计划参见表4.2-4、表4.2-9和表4.2-12。 应保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。 4.4企业排污许可管理要求 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），项目应在获得环评审批文件后，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证。 本次环评项目列入《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“二十三、化学原料和化学制品制造业26；专用化学产品制造266”，企业在正式投产前需要在全国排污许可证管理信息平台根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）填报登记管理，按证排污。 4.5企业自主验收管理要求 根据《建设项目环境保护管理条例》，强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制人员对其编制的验收报告结论终身负责，不得弄虚作假。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气装置+脉冲布袋除尘器+15米排气筒，处理效率99% | 《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级中相关标准，即最高允许排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h |
|  | DA002 | 颗粒物 | 密闭设备+脉冲布袋除尘器+15米排气筒，处理效率99% |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 设备密闭，车间密闭，机械通风 | 无组织粉尘排放执行《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，即颗粒物厂界外无组织排放监控浓度≤1.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 员工生活污水 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮 | 职工生活污水依托三能石化的化粪池处理达标后，接入园区市政污水管网，最终纳入宦溪镇镇区生活污水处理厂进行处理； | pH、COD、BOD5、悬浮物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值（即pH6 ~ 9（无量纲）、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L） |
| 声环境 | 生产机械设备 | 等效A声级 | 优先选用低噪声设备及工艺，合理布局，设备采取减震、隔声等降噪措施，厂房设置全密闭； | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值（昼间：60dB，夜间：50 dB） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①项目一般工业固体废物的贮存、处置应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中标准要求。 ②危险废物的识别执行《国家危险废物名录》（部令第15号，2020年11月15日），危险废物鉴别执行《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019），危险废物贮存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，外运处置执行《危险废物转移联单管理办法》。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目根据厂区各功能区合理进行防渗区域划分，危废暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废暂存库、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后排入宦溪镇镇区生活污水处理厂处理。 |
| 生态保护措施 | 本项目利用现有闲置厂房，只涉及设备的安装，无土建工程，不对生态环境造成影响。 |
| 环境风险防范措施 | ①加强对建筑电气的漏电保护，在建筑物电源进线处设计安装带漏电保护功能的熔断器。 ②加强用电管理，定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，对使用时间长的电器设备，要及时更换或维修。 ③加强工作人员的安全教育，加大管理力度，及时清洁、检修设备；定期对电气线路进行检测，发现隐患及时消除。 ④经常检查确保设施正常运转，在现场布置小型灭火器材。 |
| 其他环境管理要求 | ①要求建设单位按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行排污口规范化设置工作。 表5-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 名称 噪声排放源 废气排放口 废水排放口 固体废物 危险废物 提示图形符号 功能 表示噪声向外环境排放 表示废气向大气环境排放 表示废水向外环境排放 表示一般固体废物贮存、处置场 表示危险废物暂存处 ②项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ③根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造》（HJ1103-2020）等相关规范要求，本项目属于登记管理行业，及时完成排污许可证申领工作。 |

# 六、结论

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0379 | / | / | 0.0379 | 0 | 0.0379 | 0 |
| 废水 | COD | 0.0486 | / | / | 0.0486 | 0 | 0.0486 | 0 |
|  | NH3-N | 0.00648 | / | / | 0.00648 | 0 | 0.00648 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0.5 | / | / | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 除尘器尘灰 | 8.64 | / | / | 8.64 | 0 | 8.64 | 0 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | / | / | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
|  | 废含油抹布 | 0 | / | / | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①